Инструкция-паспорт на сейфы SAFETY® серии VIP(L) с двойным ключевым-электронным замком типа 4JD и сигнализацией.

ВАЖНО! Не храните мастер-ключи внутри Вашего сейфа!

Фото1

1. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА.

Поздравляем Вас с приобретением удобного для эксплуатации безопасного сейфа SAFETY® серии VIP(L).

Этот сейф SAFETY® оборудован двумя замками ключевым замком и высокоинтеллектуальным электронным кодовым замком. Кроме того, сейф SAFETY® имеет мощный поворотный ригельный запирающий механизм. Некоторые модели имеют дополнительно вертикальную ригельную систему.

Электронный замок имеет много полезных функций, но очень УДОБЕН И ПОНЯТЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Удобный жидкокристаллический ДИСПЛЕЙ замка с двумя типами подсветки в режиме ожидания отображает текущий год, месяц, дату, день недели, время, а также уровень разряда батарей.

Вы также можете просматривать на дисплее статистику открываний с индикацией даты и времени открываний сейфа, а также открывался ли сейф мастер-кодом или рабочим кодом.

Два пользовательских кода - МАСТЕР-КОД и рабочий код, которые Вы устанавливаете сами, очень удобны для безопасной эксплуатации сейфа SAFETY®.

Ваш сейф SAFETY® имеет также МАСТЕР–КЛЮЧИ. Воспользуйтесь ими, если Вы забыли свои коды электронного замка и т.п.

Ваш сейф SAFETY® имеет ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ от четырёх стандартных батарей типа АА. Очень простая смена разряженных батарей двумя возможными способами: откройте сейф мастер-ключом и замените батареи, либо используйте внешний блок питания BATTERY BOX входящий в комплектацию Вашего сейфа SAFETY®.

Ваш сейф SAFETY® имеет безусловно полезную СИГНАЛИЗАЦИЮ-СИРЕНУ, которая срабатывает если три раза неправильно набран код. Также Вы можете включить режим, при котором сигнализация будет включаться при ударе по сейфу. Сигнализация будет работать 1 минуту, а затем вернётся в режим охраны, либо просто отключите ее, набрав Ваш код.

Есть возможность крепления Вашего сейфа SAFETY® к стене, полу и мебельной полке (в зависимости от модификации, уточните у Вашего продавца).

Анкерные болты входят в комплект* Вашего сейфа SAFETY®.

Сейф стоит на мягких опорах из литой резины*.

Безусловно Вы оцените преимущества и удобства работы с сейфом SAFETY®.

Мы подтверждаем высокое безусловное качество наших сейфов SAFETY® бесплатной 5 летней гарантией. Только не теряйте мастер-ключи и не запирайте никогда их в Вашем сейфе.

2. СОСТАВ ПРОДУКТА.

•Сейф SAFETY®

•Инструкция-паспорт

•Рабочие ключи - 2

•Мастер-ключи - 2

•Внешний блок питания BATTERY BOX - 1

•Анкерные болты* - 2

•Опоры резиновые* - 4

3. ВСТАВТЕ БАТАРЕИ

Используйте только качественные батарейки.

Вам необходимо для Вашего сейфа SAFETY® четыре стандартные батарейки (по1.5V) типа АА. Лучше ALKALINE BATTERIES.

Если в сейфе батареек сейчас нет - откройте его мастер-ключём (смотри пункт 5).

Либо откройте сейф, используя BATTERY BOX (смотри пункт 6).

Батарейный отсек сейфа находится на внутренней стороне двери сейфа под пластиковой крышкой (смотри фото 2). Вставьте туда батарейки, соблюдая полярность.

После этого будет происходить самотестирование системы в течении нескольких секунд, затем на дисплее появится надпись “GOOD”.

Фото2

3. КОДЫ ПРИ ПОСТАВКЕ СЕЙФА

Заводом изготовителем установлены рабочий код 1234 и мастер-код 123456.

Обязательно измените эти оба кода на свои собственные для дальнейшей безопасной эксплуатации сейфа!

Полезно знать: если Вы вводите код и неправильно ввели цифру – однократно нажмите клавишу “*” для того чтобы стереть неправильную цифру.

4. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ

Это очень просто для Вас. Нажмите клавишу ”#”, загорится желтый свет дисплея и будет “--------“, затем введите Ваш действующий рабочий код (или мастер код) и снова нажмите на клавишу ”#”.  Если набран правильный код, прозвучит двукратный сигнал и дисплей поменяет цвет на синий и там будет надпись OPEN. Поверните рабочий ключ по часовой стрелке, затем потяните за него и откройте дверь сейфа. Для некоторых моделей с поворотной ручкой нужно будет ещё повернуть её и открывать дверь, держась за эту ручку.

Полезно знать: Вы можете скрыть Ваш код от чужих глаз. Если Вы не хотите чтобы цифры, которые Вы набираете, отображались на дисплее, то во время открытия сейфа после нажатия клавиши “#”, нажмите “*”  перед набором цифр. Вводимый код на дисплее отображаться не будет.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА.

Используйте мастер-ключ если вы забыли свои коды, в сейфе нет батареек или они разряжены.

Вставьте острый предмет, может быть отвёртку в щель между съёмной крышкой и корпусом замка как показано на фото 3, затем сдвиньте крышку вертикально вниз (без горизонтальных усилий !), как показано стрелкой на фото 3 – крышка легко переместится вниз и позволит теперь её снять.

Фото3

Вставьте мастер-ключ (смотри фото 4) и поверните его, затем откройте ваш сейф рабочим ключём, повернув его по часовой стрелке.

Фото4

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BATTERY BOX

Вы можете использовать внешний источник питания BATTERY BOX чтобы открыть сейф,  если в сейфе нет батареек либо они разряжены.

Присоедините к замку внешний блок питания BATTERY BOX (смотри фото5), предварительно поместив в него батарейки, соблюдая полярность.

Фото5

Некоторое время будет происходить самотестирование системы, затем на дисплее появиться надпись “GOOD”. Теперь вы можете набрать код и открыть Ваш сейф (смотри пункт 4).

7. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ

Просто закройте дверь Вашего сейфа, поверните рабочий ключ против часовой стрелки и извлеките рабочий ключ. Вот так просто закрыть Ваш сейф SAFETY®.

Для некоторых моделей с поворотной ручкой, сначала нужно будет повернуть ручку до положения закрыто.

8. КАК ИЗМЕНИТЬ РАБОЧИЙ КОД

Вы можете сделать это двумя способами.

8.1. Первый: с помощью действующего рабочего кода.

Нажмите клавишу ”#”, дисплей изменит цвет на желтый и будет “--------“, затем введите действующий рабочий код (1234 – если Вы ещё не меняли заводской рабочий код) и снова нажмите на клавишу ”#”. Если набран правильный рабочий код, прозвучит двукратный сигнал, на дисплее появится надпись “OPEN” и он поменяет цвет на синий. Теперь нажмите клавишу “*”. Когда на дисплее будет отображаться “--------“, введите свой новый рабочий код ( который должен содержать не более 8 цифр) и снова нажмите “#” для подтверждения. Если на экране появилась надпись “IN”, установка нового рабочего кода прошла успешно.

8.2. Другой способ. Откройте дверь сейфа. Однократно нажмите кнопку на внутренней стороне двери (смотри фото 6). Последует синяя подсветка дисплея и на дисплее будет отображаться “--------“, введите свой новый рабочий код ( который должен содержать не более 8 цифр) и снова нажмите “#” для подтверждения. Если на экране появилась надпись “IN”, установка нового рабочего кода прошла успешно.

Фото 6

9. КАК ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД

Вы можете сделать это двумя способами.

9.1. Первый: с помощью действующего мастер-кода.

Нажмите клавишу ”#”, дисплей изменит цвет на желтый и будет “--------“, затем введите действующий мастер-код (123456 – если Вы ещё не меняли заводской мастер-код) и снова нажмите на клавишу ”#”. Если набран правильный мастер-код, прозвучит двукратный сигнал, на дисплее появится надпись “OPEN” и он поменяет цвет на синий. Теперь нажмите клавишу “*”. Когда на дисплее будет отображаться “--------“, введите свой новый мастер-код ( который должен содержать не более 8 цифр) и снова нажмите “#” для подтверждения. Если на экране появилась надпись “IN”, установка нового мастер кода прошла успешно.

9.2. Другой способ. Откройте дверь сейфа. Нажмите клавишу ”#”, дисплей изменит цвет на желтый и будет “--------“, затем введите “ 00”. Однократно нажмите кнопку на внутренней стороне двери (смотри фото 6), дисплей будет синий и там появиться “--------“. Введите новый мастер-код (не более 8 цифр), нажмите клавишу ”#”. Если на экране появилась надпись “IN”, установка нового мастер-кода прошла успешно.

10. СИГНАЛИЗАЦИЯ-СИРЕНА

Сирена обязательно включится, если три раза неправильно введён код.

Еще Вы можете включить режим, при котором сигнализация будет также включаться при ударе по сейфу. Закройте Ваш сейф и извлеките рабочий ключ, нажмите клавишу “0” когда сейф находится в состоянии покоя. На дисплее будет надпись “Alert ON” и система сигнализации сейфа будет активирована через 30секунд. Сирена включится при ударе по сейфу.

Вы можете отключить включившуюся сирену путем ввода правильного кода, в противном случае сигнализация отключится автоматически через 1 минуту, и система вновь вернется в режим охраны.

Обратите внимание на то, что если сигнализация сработала при ударе по сейфу, но Вы её отключили набрав правильный код – для того чтобы вновь подключить режим срабатывания сирены при ударе, Вам необходимо снова нажать клавишу “0”.

Для того чтобы дезактивировать режим срабатывания сирены при ударе – Вам необходимо просто набрать правильный код.

11. УСТАНОВКА ДАТЫ, ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ

Нажмите “*” когда сейф находится в состоянии покоя, тогда первые две цифры, обозначающие год начнут мигать. Используя кнопки с цифрами кодовой панели установите действующий год. Далее начнут мигать две цифры, обозначающие месяц – установите аналогично. Далее дату. Затем необходимо установить день недели. Для установки понедельник нажмите “1”, для установки вторник нажмите “2” и т.п. Далее установите часы и минуты.

12. ПРОСМОТР ЖУРНАЛА СТАТИСТИКИ ОТКРЫВАНИЙ.

Введите правильный код, прозвучит двукратный сигнал, на дисплее появится надпись “OPEN” и он поменяет цвет на синий. Нажмите “0”. На экране будет показана надпись  “PASS- -1” (означает что сейф открывали рабочим кодом) либо “PASS- -2” (означает что сейф открывали мастер-кодом). Также на дисплее будет “Пo 01” это номер записи в журнале. Далее на дисплее будет показана дата и время открытия сейфа.

Что можно ещё сделать пока цвет дисплея синий. Вы можете просматривать записи журнала нажимая клавиши “0” либо “8”. Вы также можете очистить все события из журнала нажав кнопку на внутренней стороне двери (смотри фото6), на дисплее появиться тогда “CLEARr”.

Максимальное количество записей журнала Вашего SAFETY® сейфа – 58.

13. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ КОДЫ ВАШЕГО СЕЙФА.

Это никогда не будет для Вас проблемой, если Вы не потеряли мастер-ключи и не заперли их в своём сейфе.

Сначала откройте Ваш сейф, используя, мастер-ключ (смотри пункт 5).

Теперь вы можете установить рабочий код (смотри пункт 8.2.) и мастер-код (смотри пункт 9.2.).

Вы также можете вернуть установленные на заводе настройки (заводские коды: 1234 - рабочий код и 123456 - мастер-код). Для этого извлеките батарейки из батарейного отсека. Нажмите кнопку на внутренней стороне двери (смотри фото6). Держите кнопку на внутренней стороне двери нажатой и одновременно вставляйте батарейки, пока на дисплее не будет надписи “CLEARr” и потом “GOOD”.

14. ЗАМЕНА БАТАРЕЙ.

Если на дисплее появляется надпись “LO-BATT” – замените батареи (смотри пункт 3). Сначала откройте Ваш сейф с помощью мастер-ключа или BATTERY BOX.

15. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий ток: 320mA

Статический ток: 35uA (at 6.0V)

Рабочее напряжение: 4.2-7.5V

Амплитуда напряжения жидкокристаллического дисплея: 3.5-7.5V.

Полезно знать. Не используйте в качестве кодов Ваши персональные данные: номера телефонов, даты рождения и т.п. Не используйте простые коды, коды с повторяющимися цифрами, а также короткие коды. Лучше всего коды из 8-и цифр. К тому же в этом случае Вам не придётся нажимать клавишу подтверждения ”#”.

*для большинства модификаций

Модель сейфа ____________________________

Дата продажи _____________________________

Штамп компании продавца

Гарантии не подлежат сейфы, имеющие механические повреждения, а также, если утеряны мастер-ключи или заперты внутри сейфа. Гарантии не подлежат элементы питания, также повреждения вызванные нарушением их герметичности. Не используйте некачественные элементы питания!