Инструкция по эксплуатации сейфа 
с механическим кодовым замком.

Открытие сейфа:

Код замка состоит из трех чисел  от 0 до 19. Замок имеет 8000 комбинаций кода – 20х20х20=8000. Заводской код: 0-0-0.

Плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке, установите действующую кодовую комбинацию. Первую цифру на верхнем лимбе, вторую – на среднем и третью – на нижнем.

Далее откройте сейф, повернув ключ по часовой стрелке

Закрытие сейфа:

Чтобы закрыть  сейф необходимо плавно повернуть ключ против часовой стрелки до упора и сбить код, изменив  положение всех кодовых лимбов.

Смена кода:

Помните! Изменение кода производите только при открытых дверях сейфа.

Откройте сейф согласно п.1. Не сбивая код, плавно  поверните ключ против часовой стрелки до упора. С помощью подходящего инструмента (отвертка, ключ, монета и т.п.) поверните перекодировочный винт на внутренней стороне двери против часовой стрелки до упора (примерно на 90 градусов). Установите новую кодовую комбинацию, плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке. Верните перекодировочный винт в обратное положение.

ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием сейфа, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери, выполнив несколько раз последовательность действий согласно п.1 и п.2.

В случае если Вы забыли новую кодовую комбинацию или ошиблись при ее установке в процессе изменения кода, Вам необходимо оставить дверь сейфа открытой и обратиться к специалистам в торгующей организации или на предприятие изготовителе.

ПОМНИТЕ! Восстановить работу замка возможно либо при открытой двери, либо путем механического перебора всех 8000 комбинаций.