| ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ Стеллаж металлический сборно-разборный со стойкой МС-750 и МС-900 (серии МС) Назначение: Металлические стеллажи предназначены для хранения документации и материальных ценностей в офисах, банках, проектных институтах, поликлиниках, библиотеках, магазинах, на складах, в подсобных помещениях и промышленных предприятиях. Использование стеллажей различных размеров помогает эксплуатировать любое помещение с максимальной эффективностью, т.к. они позволяют освободить от 50 до 70 % площади помещения. Основные технические и эксплуатационные характеристики стеллажей: 2.1 Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, изготовляемые из высококачественной стали – 0,8 ПС холоднокатаная. 2.2 Покрытие порошковое полимерное фирмы «Bichon» (Франция). Цвет светло-серый (RAL – 7035). 2.3. Габаритные размеры: Высота стоек от 500 мм до 2500 мм. Высота составных стоек до 3000 мм с помощью переходника. Глубина полок 300мм, 400мм, 500мм, 600мм. Шаг отверстий для крепления полок 25мм. Полки стеллажей имеют стандартные размеры и могут крепиться к вертикальным стойкам с регулировкой по высоте. Разная высота стоек позволяет в сочетании с использование широкого выбора полок собирать стеллажи необходимых размеров и конфигураций. Технология изготовления позволяет быстро изменять высоту полок. МС-750 предельная допустимая нагрузка на одну полку – до 120 кг, максимальная нагрузка на секцию – до 750 кг. МС-900 предельная допустимая нагрузка на одну полку – до 200 кг., максимальная нагрузка на секцию – до 900 кг. Таблица. Основные технические данные Модель Выс., мм Шир., мм Глуб., мм Вес, нетто, кг Стойка 2500 2500 1,9 / 2,4 Стойка 2300 2300 1,8 / 2,2 Стойка 2200 2200 1,7 / 2,1 Стойка 2000 2000 1,5 / 1,9 Стойка 1800 1800 1,4 / 1,7 Стойка 1500 1500 1,2 / 1,4 Стойка 1200 1200 0,9 / 1,1 Стойка 1000 1000 0,8 / 0,9 Стойка 500 500 0,4 / 0,5 Полка 30 1000 600 4,7 Полка 30 1000 500 4,1 Полка 30 1000 400 3,5 Полка 30 1000 300 2,9 Полка 30 700 600 3,6 Полка 30 700 500 3,2 Полка 30 700 400 2,7 Полка 30 700 300 2,3 Полка 30 1200 600 5,5 Полка 30 1200 500 4,8 Полка 30 1200 400 4,1 Полка 30 1200 300 3,3 Полка 30 1500 600 7,58 Полка 30 1500 500 6,7 Полка 30 1500 400 5 Полка 30 1500 300 4,2 Полка МС-200 30 1000 600 4,7 Полка МС-200 30 1000 500 4,1 Полка МС-200 30 1000 400 3,5 Полка МС-200 30 1000 300 2,9 Уголок 0,024 30 300 500 2,6 Полка угловая 30 400 600 3,6 30 500 700 4,7 30 600 800 6,0 2000 600 8,2 2000 500 7,3 2000 400 5 Боковая стенка 2000 300 4,4 500 600 1,5 500 500 1,2 500 400 1 500 300 0,8 Рис.- общий вид стеллажа Дата изготовления:____________________ Дата продажи:____________________ Штамп торгующей организации__________________________________________ Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента. | Модель Выс., мм Шир., мм Глуб., мм Вес, нетто, кг 2000 1000 12 Задняя стенка 2000 700 8,3 500 1000 2,7 500 700 1,8 1500 0,5 1200 0,4 1000 0,3 Планка ограничительная 700 0,3 600 0,2 500 0,2 400 0,1 300 0,1 140 600 0,8 Разделитель на полку 140 500 0,7 140 400 0,6 140 300 0,5 1000 600 0,8 1000 500 0,7 1000 400 0,7 Продольный разделитель 1000 300 0,5 700 600 0,7 700 500 0,6 700 400 0,6 700 300 0,4 МС 152 1500 750 200 28,1 МС 183 1800 750 300 25,7 МС 234 2000 1000 300 23,4 МС 244 2000 1000 400 20,4 МС 254 2000 1000 500 13,7 МС 264 2000 1000 600 11,5 Подпятник 0,036 Переходник 170 0,2 Условия гарантии производителя: 3.1. Стеллажи могут состоять как из одной опорной секции, так и из опорной секции с присоединением к ней необходимого числа дополнительных секций. При этом возможны различные варианты монтажа стеллажей: в одну линию, углом или уступом, когда два или более многосекционных стеллажей монтируются под прямым углом друг к другу. 3.2. Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см. 3.3. Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях). Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м. При сборке нескольких секций стеллажа в единую линию рекомендуется каждую промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию приходились по четыре “свои” стойки. В противном случае, при сборке «лентой» (шесть стоек на две секции) заявленная грузоподъемность снижается до 370кг с использованием стоек серии МС-750 и 450кг – сток серии МС-900. 3.4. Максимальная нагрузка на одну полку серии «МС» шириной 1200мм составляет 80кг,шириной 1500мм – 60кг, с размерами 1500*600мм – 100кг, полки остальных размеров – 120кг. Максимальная нагрузка на одну полку серии «МС-200» составляет 200кг. 3.5. При нагрузке свыше 750кг на секцию обязательна установка крестовин жесткости и уголков на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения. 3.6. При сборке стеллажа высотой более 2,5м обязательно крепление секции к стене. 3.7. Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой. ОТДЕЛЬНО ЗАКАЗАННЫЕ УГОЛОК И ПОДПЯТНИК КРЕПЕЖОМ НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ. 4. Правила транспортировки и эксплуатации: Стеллажи поставляются в разобранном виде в упаковке. В комплект входит инструкция по сборке. 4.1. Стеллажи эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях. 4.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми. 4.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химикатов. 5. Гарантийные обязательства Производитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения пользователем п. 3., а так же правил по транспортировке, хранению и эксплуатации. Срок гарантийного обслуживания стеллажей 1 год со дня реализации. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ Стеллажи серии МС |
| --- | --- |