# Паспорт на офисные сейфы Рипост класса взломостойкости Н0

1. Общие сведения.

Сейфы офисные торговой марки “РИПОСТ” предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов, оружия и т.д.

Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендаций специалистов на основании ТУ 9693-001-35531627-96.

2. Технические характеристики.

2.1. Конструкция.

Стальной корпус из листа не менее 2 мм имеет мощную фасадную раму и дверь из листа не менее 10 мм. Отверстия в задней стенке сейфа предназначены для крепления сейфа к стене.

2.2. Замковый механизм (VdS KL.1.)

Сейфы оборудованы замками фирмы "POTENT" (Италия)

- ключевой механический замок;

- кодовый механический замок (модификация E/SP);

- комбинированный (кодовый + ключевой) механический замок (модификация E/P);

- электронный кодовый замок (модификация D).

2.3. Габаритные размеры .

| Модель (серия) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) | Внутр. Объем (л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 20 | 235 | 345 | 235 | 20 | 10 |
| P21 | 290 | 435 | 325 | 30 | 22 |
| P 23 | 435 | 435 | 420 | 50 | 52 |
| P 36 | 655 | 435 | 420 | 65 | 81 |
| P 36T | 655 | 435 | 420 | 70 | 81 |
| Р 46 | 825 | 435 | 420 | 100 | 104 |
| Р 59 | 1045 | 435 | 420 | 120 | 133 |
| Р 69 | 1215 | 435 | 420 | 140 | 156 |

3. Комплект поставки.

- Сейф - 1 шт.

- Съемные полки - 1 шт.

- Ключи - 2 шт. (для модификаций E и E/P).

- Паспорт - 1 шт.

- Блок питания - 1 шт. (для модификации D).

4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с ключевым замком.

4.1. Как открыть сейф.

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора на 2 оборота по 180 градусов (не прилагая особых усилий). Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки..

ВНИМАНИЕ !!! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины только если замок находится в закрытом состоянии.

4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке.

4.3. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

4.4. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.

5. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с кодовым замком (модификация E/SP и E/P).

5.1. Как открыть сейф.

Код замка состоит из трех цифр от 1 до 20.

Замок имеет 8000 комбинаций кода - 20х20х20=8000. Заводской код : 0 - 0 - 0.

Плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке, установите действующую кодовую комбинацию. Первую цифру на верхнем лимбе, вторую -на среднем и третью - на нижнем.

Далее (для модификации E/SP): Плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора, откройте сейф.

(для модификации E/P): Выполните последовательно все действия согласно п.4.1. и откройте сейф.

5.2. Чтобы закрыть сейф необходимо плавно повернуть ключ (для E/P) либо рукоятку ригельного механизма (для E/SP) по часовой стрелке до упора и сбить код, изменив цифру хотя бы на одном из кодовых лимбов.

5.3. Как изменить код.

Изменение кода производите только при открытых дверях сейфа !!!

Откройте сейф согласно п.5.1. Не сбивая код, плавно поверните ключ (для E/P) либо рукоятку ригельного механизма (для E/SP) против часовой стрелке до упора. С помощью подходящего инструмента (отвертка, ключ, монета и т.п.) поверните перекодировочный винт на внутренней стороне двери против часовой стрелки до упора (примерно на 90 градусов). Установите новую кодовую комбинацию, плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке. Верните перекодировочный винт в обратное положение.

ВНИМАНИЕ !!! Перед дальнейшим использованием сейфа, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери, выполнив несколько раз последовательность действий согласно п.5.1. и 5.2.

В случае если Вы забыли новую кодовую комбинацию или ошиблись при ее установке в процессе изменения кода, Вам необходимо оставить дверь сейфа открытой и обратиться к специалистам в торгующей организации или на предприятии изготовителе.

ПОМНИТЕ !!! Восстановить работу замка возможно либо при откры-той двери, либо путем механического перебора всех 8000 комбинаций !!!

6.  Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с электронным кодовым замком (модификация D).

6.1. Технические характеристики замка.

Питание - 4 батарейки по 1,5 вольт. Цифровая клавиатура сочетается со звуковой системой для обозначения всех действий, как правильных так и ошибочных. Замок имеет возможность подачи внешнего питания через аварийный разъем с помощью выносного блока поставляемого в комплекте.

Батарейки замка необходимо заменить когда любое нажатие на клавиши замка сопровождается звуковым сигналом из 3-х «бип» или не реже 1 раза в год.

Короткий «бип» - нормальное нажатие одной клавиши.

Длинный «бип» - ошибка в одной клавише.

6.2. Как открыть сейф.

Кодовая комбинация замка может иметь от 4 до 10 цифр от 0 до 9.

Заводской код : «0000».

Нажмите клавишу «R». Наберите действующий код. В случае ошибки набора кода - длинный «бип». Если код набран правильно, то сейф автоматически открывается и в двери выдвигается ручка для открывания двери.

6.3. Как закрыть сейф.

- Нажмите клавишу «R». Нажмите клавишу «*».

- Сейф закрывается, а ручка задвигается на свое место в двери.

6.4.Как изменить код.

- На открытой двери сейфа нажмите клавишу “R”, затем клавишу “*”.

- Нажмите клавишу «R». Наберите действующий код.

- После 3-х секундной паузы снова наберите действующий код.

- Нажмите клавишу «*». Наберите новый код. Нажмите клавишу «*».

- После 3-х секундной паузы снова наберите новый код для подтверждения.

- Нажмите клавишу «*».

Если все операции были выполнены правильно, то будет получено подтверждение о запоминании нового кода с помощью 3-х коротких «бип».

ОШИБКИ : при записи в память - 2 длинных «бип», при попытке ввести непринимаемый код - 1 длинный «бип».

ВНИМАНИЕ !!! Перед дальнейшим использованием сейфа, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4, 5, 6 а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.

7.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня реализации.

7.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4, 5, 6 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

7.4. Паспорт храните отдельно от сейфа.